## Slide 1: Management výroby
II. Tutoriál (1/2)

## Slide 2: 5.Normy spotřeby materiálu

## Slide 3: Normy spotřeby materiálu
Optimální množství konkrétního druhu materiálu, potřebného k výrobě určité jednice výroby za konkrétních technických a organizačních podmínek
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 4: Struktura normy spotřeby materiálu
Norma spotřeby materiálu
Čistá spotřeba (užitečná)
Nezbytná neužitečná spotřeba
Nenávratné ztráty
Technologicky nutný odpad
Vratný
Nevratný
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 5: Stanovení normy spotřeby materiálu
Základní propočtově analytická metoda
  teoretická výše čisté spotřeby se vypočte podle konstrukční dokumentace. Nezbytná neužitečná spotřeba se určuje podle technologické dokumentace
Propočtově analytická metoda s optimalizací
  čistá spotřeba se určí základní propočtově analytickou metodou, ztráty a odpad se stanoví metodami lineárního programování
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 6: Stanovení normy spotřeby materiálu
Propočtově analytická metoda grafických (energetických) charakteristik
  celková spotřeba energie je zčásti proporcionálně závislá na výkonu zařízení a zčásti fixní (chod naprázdno). Proporcionální spotřeba se stanoví pomocí grafických charakteristik spotřeby při různém zatížení, fixní spotřeba se určí podle údajů o minulé spotřebě
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 7: Porovnávací metody
Metoda typových reprezentantů
  Použití: při normování ve výrobách se širokým sortimentem výrobků
  kde NSi – norma spotřeby výrobku
  NSr – norma spotřeby reprezentanta
  kp - převodový součinitel
kde Gi - typický parametr výrobku
Gr - typický parametr reprezentanta

## Slide 8: Porovnávací metody
Metoda součinitele využití
  Použití: různorodý, technologicky podobný sortiment výrobků
  kde NSi – norma spotřeby výrobku
  Gi – čistá spotřeba výrobku
  km - součinitel využití
kde Gr – čistá spotřeba reprezentanta
NSr – norma spotřeby reprezentanta

## Slide 9: Porovnávací metody
Metoda konstrukční a technologické analogie
  Použití: předběžné stanovení norem, pokud nejsou k dispozici technické podklady
  kde NSi – norma spotřeby výrobku
  Nni – souhrnná norma spotřeby materiálu na výrobek
  kstr - koeficient struktury spotřeby
kde Gri – čistá hmotnost jednotlivých položek
Grn – čistá hmotnost dosavadního výrobku

## Slide 10: Příklady: normy spotřeby materiálu

## Slide 11: příklad 5-1. Metoda součinitele využití
Pro výrobu jednotlivých součástek se používají 2 materiály (pro výrobu komponent 1-3 materiál X a pro výrobu komponent 4-6 materiál Y). Vypočítejte celkovou spotřebu materiálu. Celkový objem produkce pro příští období tvoří 1500 ks. Normu spotřeby materiálu vypočítejte metodou součinitele využití
Číslo komponenty | Čistá hmotnost komponenty | Hmotnost odpadů | Norma spotřeby
1 | 5 | 1 | 6
2 | 8 |  | 
3 | 9 |  | 
4 | 12 |  | 
5 | 14 |  | 
6 | 16 |  | 

## Slide 12: NSM-příklad 5-1. Metoda součinitele využití- řešení
součinitel využití
km=
NS2 =8/0,83=9,6 g/ks

## Slide 13: NSM-příklad 5-1: Metoda součinitele využití- řešení
Číslo komponenty | Čistá hmotnost komponenty | Hmotnost odpadů | km | Norma spotřeby
1 | 5 | 1 | 0,83 | 6
2 | 8 |  | 0,83 | 9,6
3 | 9 |  | 0,83 | 10,8
4 | 12 |  | 0,83 | 14,4
5 | 14 |  | 0,83 | 16,8
6 | 16 |  | 0,83 | 19,2

## Slide 14: NSM-příklad 5-1: Metoda součinitele využití -řešení
Celková spotřeba X (SX)= Q*NS1-3=1500*(6+9,6+10,8)=39600g= 39,6kg
Celková spotřeba Y (SY)=Q*NS4-6=1500* (14,4+16,8+19,2)=75600g=75,6kg

## Slide 15: NSM- příklad 5-2: metoda typových reprezentantů
Vypočítejte hodnotu celkové spotřeby materiálu X, které se používá pro výroby uvedených komponent. Cena materiálu tvoří 300 Kč/kg. Vypočítejte normy spotřeby materiálu pro jednotlivé komponenty pomocí metody typových reprezentantů
Číslo komponenty | Čistá hmotnost komponenty, g | Hmotnost odpadu/ ztraty, g | Převodový součinitel kp | objem výroby/ks | Norma spotřeby materiálu g/ks | celková spotřeba, kg
K-001 | 9,3 | 1,2 |  | 1000 |  | 
M-002 | 6,5 |  |  | 1500 |  | 
N-003 | 7,7 |  |  | 350 |  | 
O-004 | 8,9 |  |  | 800 |  | 
P-005 | 10,5 |  |  | 950 |  | 
R-006 | 11,1 |  |  | 670 |  | 
S-007 | 12,4 |  |  | 270 |  | 

## Slide 16: NSM- příklad 5-2: metoda typových reprezentantů- řešení
- převodový součinitel
kpM002=
NSM002=

## Slide 17: NSM- příklad 5-2: metoda typových reprezentantů- řešení
Číslo komponenty | Čistá hmotnost komponenty, g | Hmotnost odpadu/ ztraty, g | kp | objem výroby/ks | Norma spotřeby materiálu g/ks | celková spotřeba, kg | hodnota
K-001 | 9,3 | 1,2 | 1,00 | 1000 | 10,50 | 10,50 | 
M-002 | 6,5 |  | 0,70 | 1500 | 7,34 | 11,01 | 
N-003 | 7,7 |  | 0,83 | 350 | 8,69 | 3,04 | 
O-004 | 8,9 |  | 0,96 | 800 | 10,05 | 8,04 | 
P-005 | 10,5 |  | 1,13 | 950 | 11,85 | 11,26 | 
R-006 | 11,1 |  | 1,19 | 670 | 12,53 | 8,40 | 
S-007 | 12,4 |  | 1,33 | 270 | 14,00 | 3,78 | 
celkem |  |  |  |  |  | 56,03 | 16808,47

## Slide 18: NSM- příklad 5-3: metoda konstrukční a technologické analogie
Vypočítejte předpokládanou normu spotřeby materiálu pro komponenty výrobku pomocí metody konstrukční a technologické analogie.
Výrobek A |  |  |  | Výrobek B |  | 
Název součásti | Čistá hmotnost součásti g/ks | Km | kstr | Název součásti | Čistá hmotnost součásti | Norma spotřeby součásti
A-001 | 4 | 0,9 |  | B-001 |  | 
A-002 | 5,6 | 0,95 |  | B-002 |  | 
A-003 | 7,2 | 0,85 |  | B-003 |  | 
A-004 | 8,8 | 0,89 |  | B-004 |  | 
A-005 | 10 | 0,75 |  | B-005 |  | 
Celkem | 36 |  |  | Celkem | 60,00 | 

## Slide 19: NSM-příklad 5-3: metoda konstrukční a technologické analogie- řešení
Kde kstr - koeficient struktury spotřeby
KstrA001=
  NSB001= g/ks
kde Gr – čistá hmotnost jednotlivých položek
Grn – celková čistá hmotnost dosavadního výrobku

## Slide 20: NSM-příklad 5-3: metoda konstrukční a technologické analogie- řešení
Výrobek A |  |  |  | Výrobek B |  | 
Název součásti | Čistá hmotnost součásti | Km | kstr | Název součásti | Čistá hmotnost součásti | Norma spotřeby součásti
A-001 | 4 | 0,9 | 0,11 | B-001 | 6,67 | 7,41
A-002 | 5,6 | 0,95 | 0,16 | B-002 | 9,33 | 9,82
A-003 | 7,2 | 0,85 | 0,20 | B-003 | 12,00 | 14,12
A-004 | 8,8 | 0,89 | 0,24 | B-004 | 14,67 | 16,48
A-005 | 10 | 0,75 | 0,28 | B-005 | 16,67 | 22,22
Celkem | 36 |  | 1,00 | Celkem | 60,00 | 70,05

## Slide 21: 6. Normy vázanosti materiálu

## Slide 22: Normy vázanosti materiálu
Ekonomicky přiměřené množství materiálu, které je nutné udržovat na skladě za daných výrobních podmínek, doplňování a čerpání zásob ke krytí reálných potřeb mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami při respektování možných odchylek ve spotřebě, v dodávkovém cyklu i ve výši dodávky.
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 23: Druhy norem vázanosti materiálu
Technická zásoba
  množství materiálu na skladě, které je nutné k zajištění standardní jakosti celé výrobní dávky nebo technologické úpravy před zahájením procesu výroby
Pojistná zásoba
  množství materiálu na skladě, které jistí plynulý průběh výroby
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 24: Druhy norem vázanosti materiálu
Minimální zásoba
  hranice, jejíž dosažení signalizuje, že může být ohrožena plynulost výrobní spotřeby nedostatkem materiálu
  min. zásoba = pojistná + technická zásoba
Průměrná zásoba
  průměrné množství materiálu na skladě mezi dvěma dodávkami
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 25: Druhy norem vázanosti materiálu
Maximální zásoba
  nejvyšší úroveň celkové zásoby v době dodání nové dodávky
  max. zásoba = min.zásoba + velikost dodávky
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 26: 7. Normy spotřeby práce

## Slide 27: Normy spotřeby práce
Optimální spotřeba živé práce na určitý pracovní výkon na určitém pracovišti za určitých podmínek.
Pracovní norma:
  předpis pracovního postupu
  předpis norem kvalifikace
  normu spotřeby práce
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 28: Druhy norem spotřeby práce
normy pracnosti
  množství času potřebného ke zhotovení výrobku
normy výkonové
  vztahují se k provedení operace
    normy času (čas k provedení prac.operace)
    normy množství (jednotky výkonu vyrobené za jednotku času)
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 29: Druhy norem spotřeby práce
normy obsluhy
    individuální obsluha – počet zařízení, které obsluhuje 1 pracovník
    kolektivní obsluha – počet pracovníků, kteří obsluhují 1 nebo více zařízení
normy početních stavů
  počet pracovníků, potřebných k zajištění činnosti určitého organizačního celku
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 30: 8. Plánování výrobních kapacit

## Slide 31: THN výrobní kapacity
Množství, které můžeme vyrobit za jednotku času na určitém výrobním zařízení, při:
Normálních podmínkách předpokládaných přijatou technologií,
Respektování ekonomické efektivnosti,
Zajištění potřebné jakosti,
Respektování obecných podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Tomek G., Vávrová V. 2014. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada Publishing, a.s. 368s. ISBN 978-80-247-4486-5

## Slide 32: Propočet THN výrobních kapacit
Používají se různé měrové jednotky: hmotné, časové, hodnotové.
Volíme je podle účelu použití, dále podle podmínek výroby a dostupnosti podkladů.
Východiskem normování kapacit je časový fond práce zařízení. Způsoby vyjádření časového fondu výrobního zařízení:
  Kalendářní,
  Nominální,
  Využitelný/efektivní (nominální-opravy, údržba, dovolena)
Tomek G., Vávrová V. 2014. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada Publishing, a.s. 368s. ISBN 978-80-247-4486-5
Notes: V některých případech není možné/účelné provádět kapacitní propočty na jednotku výrobního zařízení. Pak se provadějí kapacitní propočty na jednotku výrobního zařízení. Pak se provadějí propočty na sdružená pracoviště, dílny, provozy, výrobní úseky atd.

## Slide 33: Kapacitní norma
THN využitelného časového fondu, vyjádřena v časových jednotkách jako velikost využitelného časového fondu,
THN výkonnosti (výrobnosti), vyjádřena v jednotkách výroby (výkonu), představující reální objem výkonu za jednotku času
THN celkové (integrální) kapacity, představující reálnou normu výkonnosti v rámci daného využitelného časového fondu, který je k dispozici.
Tomek G., Vávrová V. 2014. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada Publishing, a.s. 368s. ISBN 978-80-247-4486-5

## Slide 34: Přístup k analýze výrobních kapacit
Tomek G., Vávrová V. 2014. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada Publishing, a.s. 368s. ISBN 978-80-247-4486-5

## Slide 35: Metody stanovení kapacitních norem
Metody rozborové výpočtové
Metody rozborově průzkumné
Metody rozborově porovnávací
Metoda sumární
Metoda statistická
Metoda odhadová
Tomek G., Vávrová V. 2014. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada Publishing, a.s. 368s. ISBN 978-80-247-4486-5

## Slide 36: Plánování výrobních kapacit
časový efektivní fond
plánovaní počtu pracovníků
plánování strojů
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška k předmětu Řízení výroby . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 37: Řízení kapacity
realizaci hlavního výrobního plánu
splnění dohodnutých dodacích termínů
co nejlepší využití disponibilních kapacit
zkrácení průběžných dob
ovládání výnosů
péče o údržbu (preventivní) a úplnou obnovu zařízení
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška k předmětu Řízení výroby . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 38: Plánování kapacit
přesčasy
dodatečné směny
přesun personálu
zaměstnání personálu
investice
zkrácená prac. doba
zrušení směn
přesun personálu
snížení personálu
zastavení práce
přesun termínů
přenos práce na jiné pracoviště
dodatečné zakázky
údržba
přesun termínů
přenos práce na jiné pracoviště
zadání práce jinému podniku
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška k předmětu Řízení výroby . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 39: Časový fond výrobního zařízení
Plánovaný počet časových jednotek (dnů, hodin) za rok.
Kalendářní časový fond Fk- počet dnů v roce
Nominální časový fond Fn- kalendářní časový fond minus nepracovní dny (soboty, neděle, svátky)

## Slide 40: Časový fond výrobního zařízení
Efektivní (využitelný) časový fond Fef
  kalendářní časový fond minus nepracovní dny (soboty, neděle, svátky)
  kde d - počet pracovních dnů
  h - počet hodin jedné směny
   - směnnost
  g - počet vzájemně zaměnitelných pracovišť
  z - % nevyhnutelných časových ztrát (plánované prostoje z nominálního časového fondu) – 5-10
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška k předmětu Řízení výroby . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 41: Fond pracovního času pracovníka ve dnech
Pracovní čas pracovníka
  rok ……………………………….. 365 dnů
  soboty, neděle …………….. - 104 dnů
  placené svátky ……………. - 9 dnů
  dovolená ………………………. - 20 dnů
  prům.nemocnost …………. - 12 dnů
  fond pracovního času ….. 220 dnů
Fn

## Slide 42: Druhy výrobního zařízení
Vzájemně zaměnitelná pracoviště
  Rozdělení strojů do skupin, které mohou být pro provedení určité operace vzájemně zaměňovány.
Hrubé třídění – dle technologie
Podrobnější dělení - podle
  přesnosti
  velikosti
  specifické technologie
  výkonu, apod.
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška k předmětu Řízení výroby . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 43: Výrobní kapacita pracoviště
Plánovaná výrobní kapacita
  kde Kpl - plánovaná kapacita
  Fpl - plánovaný fond času v hod
  tpl - pracnost výrobku v hod/ks
  Pracoviště – pravidelná činnost, jeden druh výrobků
[ks, t, m]

## Slide 44: Počet pracovišť pro dosažení požadované kapacity
Počet strojních pracovišť
  kde Si - počet pracovišť, které musíme přidat nebo ubrat, abychom dosáhli požadované kapacity
  Kpi - požadovaná kapacita na i-tém pracovišti daná výrobním programem
  Ki - skutečná kapacita (disponibilní) na i-tém pracovišti
  ti - pracnost operace na i-tém pracovišti
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška k předmětu Řízení výroby . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 45: Kapacita montážních pracovišť
Kapacita ručních (montážních) pracovišť
  kde Km - kapacita montážní plochy
  Fefm - časový efektivní fond montážní plochy [hod/rok]
  F - plocha montážní [m2]
  tm - pracnost montážní operace
  ƒ - plocha, kterou zaujímá jedna montovaná jednotka
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška k předmětu Řízení výroby . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 46: Velikost montážní plochy pro dosažení požadované kapacity
Velikost montážní plochy
  kde F - plocha, o kterou musíme upravit stávající montážní plochu, abychom splnili požadovaný výrobní úkol
  Kp - požadovaná kapacita montážní plochy zadaná výrobním úkolem
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška k předmětu Řízení výroby . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 47: Převedený výrobní program
Přepočet technologicky podobných výrobků podle představitelů
konkrétní představitel
  za představitele zvolen jeden z výrobků výrobního programu (obvykle ten, který nejvíce vytíží kapacitu)
smluvený představitel
  smyšlený výrobek (průměrná pracnost všech výrobků výrobního úkolu)
Jurová M. 2010. Technická příprava výroby. Přednáška k předmětu Řízení výroby . VUT v Brně. Fakulta Podnikatelská

## Slide 48: Počet strojů které je nutno přidat/ odebrat
kde
Kp- požadovaná kapacita
Ki- stavajicí kapacita
Ks- kapacita jednoho stroje

## Slide 49: Řízení kapacity
realizaci hlavního výrobního plánu
splnění dohodnutých dodacích termínů
co nejlepší využití disponibilních kapacit
zkrácení průběžných dob
ovládání výnosů
péče o údržbu (preventivní) a úplnou obnovu zařízení

## Slide 50: Příklad 8-1: Plánování výrobních kapacit

## Slide 51: Příklad 8-1. Plánování výrobních kapacit
Počet dní 20. Počet hodin ve směně 8. Koeficient směnnosti 2. počet vzájemně zaměnitelných pracovišť 2. % nevyhnutelných časových ztrát=5%. Pracnost výrobku 0,35 hod/ks. Požadovaný objem výroby 2000ks. Najit Fef, stávající kapacitu, počet strojů, které je třeba koupit nebo prodat pro optimální vytížení kapacit.

## Slide 52: Příklad 8-1- řešení:
Fef=20*8*2*2*(1-0,05)=608 h/měsíc
Kst=608/0,35=1737 ks/měsíc

## Slide 53: Příklad 8-1- řešení:
Ksti=304/0,35=868ks/měsíc
S=Kpl/Ks=(2000-1737)/868=0,3 stroje
Doporučení: kooperace, navýšení směnnosti, přesčasy,