## Slide 1: Technologie přeměny energie XEM
Autor: Ing. Jaroslav Škrabal
17. 10. 2022
Olomouc

## Slide 2: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Energetické zdroje jsou rozděleny podle hlavního produktu nebo činnosti na:
    Výtopny;
    Spalovny;
    Teplárny;
    Elektrárny.
2/27

## Slide 3: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Výtopna:
    Výtopny jsou tepelné zdroje, které zajišťují pouze výrobu tepla spalováním.
    Lokace výtopen je především v centru zásobované oblasti nebo na jejím okraji.
    V podmínkách České republiky dosah výtopen je přibližně 2 km.
2/27

## Slide 4: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Výtopna:
4/27

## Slide 5: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Spalovna:
    V dnešní době je pojem spalovna hojně skloňován v souvislosti s produkcí a likvidací odpadů.
    Odpady, které nejsou dále využitelné, mohou být redukovány o cca 60 % pomocí spalování.
    Tento odpad je druhotným zdrojem energie.
    Menší spalovny komunálního odpadu se podobají výtopnám, kdy palivem je komunální odpad a tepelnou energii vzniklou ze spalování lze využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody pro domácnosti nebo firmy.
5/27

## Slide 6: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Spalovna:
    V dnešní době je pojem spalovna hojně skloňován v souvislosti s produkcí a likvidací odpadů.
    Ve velkých spalovnách jsou instalovány parní turbogenerátory a produkují kromě tepelné energie i energii elektrickou.
    Podstatou spalovny a jejím hlavním účelem je spalování komunálního odpadu a přeměněné energie jsou doprovodným médiem, proto má spalovna jiný režim než výtopna.
6/27

## Slide 7: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Teplárna:
    Elektrárna je energetickým zdrojem a jejím hlavním produktem je elektrická energie, tepelná energie je do jisté míry vedlejším produktem.
    Klasický model elektrárny má hlavní výrobní zařízení uspořádána do bloků.
7/27

## Slide 8: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Teplárna:
    Pokud elektrárna slouží i jako zdroj tepelné energie tak, část přehřáté vodní páry v turbíně neexpanduje až do konečného tlaku, ale je z turbíny odvedena pro další využití.
    Tepelná energie získaná v tomto typu elektrárny slouží pro potřeby centralizovaného zásobování teplem (CZT).
8/27

## Slide 9: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Elektrárna:
    Teplárna je především od toho, aby vyráběla tepelnou energii a druhotná energie je zde elektrická energie, což je hlavní rozdíl oproti elektrárnám.
    Konstrukce hlavních výrobních zařízení je podobná jako u elektrárny.
    Společná zařízení teplárny jsou shodná jako u elektrárny.
    Rozdíl mezi teplárnou a elektrárnou je v konstrukci parní turbíny.
9/27

## Slide 10: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Elektrárna:
    V teplárnách jsou instalovány protitlakové parní turbíny, jedná se o stroje, v nichž expanze páry končí na tlaku vyšším, než je atmosférický tlak.
    Veškerá energie vodní páry není využita pro výrobu elektrické energie, ale expanze páry končí na takových parametrech páry.
    Ty umožňují využití tepelné energie v dalších technologických procesech, nebo umožňují dopravu páry jako teplovodního média.
10/27

## Slide 11: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Tepelná elektrárna:
    Představa, že tepelná elektrárna je klasickou elektrárnou, která spaluje fosilní paliva, nejčastěji uhlí, je mylná.
    Jedná se o soubor zařízení, který je schopen vyrábět elektřinu pomocí přeměny tepelné energie.
11/27

## Slide 12: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Tepelná elektrárna:
    Zdroj tepelné energie může být např.:
      proces spalování – spalováno může být fosilní palivo (neobnovitelná zdroj) nebo biopalivo (obnovitelný zdroj);
      jaderné reakce štěpení nebo fúze;
      tepelná energie jádra Země (geotermální zdroj);
      energie vody;
      sluneční energie.
12/27

## Slide 13: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Tepelná elektrárna:
    Výše uvedené informace potvrzují fakt, že pojem obnovitelný zdroj by se neměl používat pro pojmenování energetické výrobny.
    Měl by se používat pouze pro primární zdroj energie.
13/27

## Slide 14: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Jaderná elektrárna:
    V tomto typu elektrárny se získává tepelná energie buď jaderným štěpením (dosud jediný způsob) nebo jadernou fúzí (laboratorní zkoušky a vývoj).
    Jaderná elektrárna má zdroj nahrazen jaderným reaktorem.
    Princip výroby elektrické energie je v jaderné elektrárně stejný jako v uhelné.
14/27

## Slide 15: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Geotermální elektrárna:
    Tyto zdroje energie lze rozdělit na tři skupiny:
      Pole suchých par – jedná se o nejjednodušší typ těchto elektráren;
      Pole mokrých par – tyto zdroje pracují především v Japonsku, Islandu a karibské oblasti;
      Nízkoteplotní pole (pomocí tepelných čerpadel) – Jedná se o metodu „Hot-Dry-Rock“, kde se do vrtů o hloubce cca 8-10 km vhání voda, která se zde ohřeje, velkým negativem je ztráta vodního média, okolo 2/3.
15/27

## Slide 16: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Vodní elektrárna:
    Tato elektrárna pracuje na principu využití teplotního rozdílu mořské vody.
    Teplárny lze již využít při 20 °C rozdílu mezi teplotou povrchové a hlubinné vody.
    Teplonosným médiem je zde použita kapalina, která je ohřátá nad bod varu.
16/27

## Slide 17: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Sluneční elektrárna:
    Elektřinu lze získat ze sluneční energie metodu přímo i nepřímo.
      přímá přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce působením světla uvolňují elektrony, nepřímá je založena na získání tepla, zástupcem přímého získávání elektřiny z energie Slunce jsou sluneční články;
17/27

## Slide 18: Technologie přeměny energie
Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní činnosti:
  Sluneční elektrárna:
    Elektřinu lze získat ze sluneční energie metodu přímo i nepřímo.
      nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů, kde v ohnisku sběračů jsou umístěny termočlánky, které mění teplo v elektřinu (v tzv. Seebeckově jevu – v obvodu ze dvou různých vodičů vzniká elektrický proud, pokud jejich spoje mají různou teplotu).
18/27

## Slide 19: Technologie přeměny energie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
  Uskutečňuje se teplárnami, paroplynovými cykly nebo kogeneračními jednotkami.
  Do této skupiny se řadí zařízení na termické zneškodňování odpadů pyrolýzou nebo spalováním a zplyňování biomasy.
19/27

## Slide 20: Technologie přeměny energie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
  Parní protitlaková turbína:
    Jedná se o nejvíce rozšířený zdroj kombinované výroby.
    Princip výroby vychází z cyklu tepelné elektrárny.
    Rozdílem je, že v tomto zdroji je instalována protitlaková turbína.
    Na rozdíl od kondenzační turbíny, ve které je expanze páry ukončována při co nejnižších parametrech (teplota a tlak), je expanze páry v protitlaké turbíně ukončena při vyšší teplotě a tlaku.
    Tyto vyšší parametry páry potom umožňují další dopravu a zpracování tepelné energie.
20/27

## Slide 21: Technologie přeměny energie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
  Parní odběrová turbína:
    Konstrukce parní odběrové turbíny je stejná jako u kondenzační turbíny.
    Postupně jak na klesá tlak, tak v určitém místě, podle potřebného tlaku, je v tělese turbíny uskutečněn odběr páry.
    Tento odběr je regulovatelný a odebraná pára slouží pro dopravu tepla pro další účely odběratelům.
21/27

## Slide 22: Technologie přeměny energie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
  Parní odběrová turbína:
    Regulovat velikost odběru je možné už od nulové hodnoty (čistě kondenzační provoz) až po takovou velikost, aby mezi místem odběru a výstupem z turbíny protékalo takové množství páry, při kterém nevznikne kavitace.
      Kavitace (Je vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, způsobuje hluk, snižuje účinnost strojů a může způsobit i jejich mechanické poškození)
22/27

## Slide 23: Technologie přeměny energie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
  Plynová turbína s rekuperací tepla:
    Jsou zdrojem mechanického pohybu, jedná se o zařízení, které spaluje zemní plyn.
    Plynová turbína je výkonný zdroj, který spotřebovává palivo vysoké kvality.
    Nevýhodou je kromě drahého paliva ještě skutečnost, že musí startovat s pomocným pohonem.
    Termín plynová turbína s rekuperací tepla znamená tepelný uzavřený okruh.
23/27

## Slide 24: Technologie přeměny energie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
  Plynová turbína s rekuperací tepla:
    Výstupní plyny z plynové turbíny mají velmi vysokou teplotu, proto jsou vedeny do tepelného výměníku, v němž ohřejí teplo-nosné médium (vodní pára nebo horká voda), které dopraví tepelnou energii k dalším odběratelům.
24/27

## Slide 25: Technologie přeměny energie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
  Plynová turbína s rekuperací tepla:
    Kromě výše uvedených turbín mohou být jako zdroj mechanického pohybu pro pohon elektrického generátoru využity pístové spalovací motory.
    Naftové motory s ohledem na cenu paliva jsou používány v energetice pouze jako záložní nebo mobilní zdroje elektrické energie.
25/27

## Slide 26: Technologie přeměny energie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
  Plynová turbína s rekuperací tepla:
    Pro využití při kombinované výrobě elektřiny a tepla jsou tyto motory upraveny takovým způsobem, aby mohly spalovat levnější paliva, skládkové plyny nebo biopaliva.
    Tato zařízení nacházejí uplatnění především při zpracování odpadů ze zemědělství.
26/27

## Slide 27: Děkuji za pozornost