Cvičení č. 12: Systémy hromadné obsluhy M/M/n s omezenou délkou fronty

Základní vzorce:

- Rekurentní vzorec pro ,

- Rekurentní vzorec pro ,

- Vyjádření  pomocí  pro ,

- Vyjádření  pomocí  pro ,

- Pravděpodobnost odmítnutí,

- Intenzita provozu,

- Vzorce pro výpočet :

, platí pro ,

, platí pro ,

- Střední počet zákazníků v obsluze,

- Střední počet zákazníků ve frontě,

- Střední počet zákazníků v systému.

Př. 1:	Máme systém hromadné obsluhy s omezenou délkou fronty se třemi obslužnými linkami. Počet míst ve frontě je roven 3. Střední počet zákazníků vstupujících do systému je  zák. / h. Střední doba obsluhy jednoho zákazníka je  h / zák. (z toho                        = 4 zák. / h). Stanovte pravděpodobnosti jednotlivých stavů systému a dále základní charakteristiky provozu ES, EL a EK.

Jelikož je fronta omezena počtem míst, není třeba ověřovat stabilitu systému (fronta tedy nemůže růst do nekonečna)

Příklad dále řešíme tabulkovou formou:

| k | qk | Pk | k∙Pk | s | Ps | s∙Ps | l | Pl | l∙Pl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0,068 | 0 | 0 | 0,068 | 0 | 0 | = 0,627 | 0 |
| 1 | 2,5 | 0,170 | 0,170 | 1 | 0,170 | 0,170 |  |  |  |
| 2 | 3,125 | 0,213 | 0,426 | 2 | 0,213 | 0,426 |  |  |  |
| 3 | 2,604 | 0,177 | 0,531 | 3 | = 0,549 | 1,647 |  |  |  |
| 4 | 2,170 | 0,148 | 0,592 |  |  |  | 1 | 0,148 | 0,148 |
| 5 | 1,808 | 0,123 | 0,615 |  |  |  | 2 | 0,123 | 0,246 |
| 6 | 1,507 | 0,102 | 0,612 |  |  |  | 3 | 0,102 | 0,306 |
| ∑ | 14,714 | 1,0 | EK = 2,946 |  | 1,0 | ES = 2,243 |  | 1,0 | EL = 0,70 |

Pro výpočet pravděpodobností jednotlivých stavů opět zavedeme pomocnou proměnnou . Potom tedy:

,

,

,

,

,

,

,

.

Nyní můžeme přistoupit k výpočtu :

.

Správnost výpočtu  lze ověřit dosazením do vzorce pro výpočet :

,

kde	.

Nyní lze přistoupit k výpočtu dalších pravděpodobností jednotlivých stavů systému:

,

,

,

,

,

.

Pravděpodobnost odmítnutí .

Střední počet zákazníků v systému EK získáme jako  (viz tabulka – čtvrtý sloupec).

Střední počet zákazníků v obsluze získáme buď z tabulky nebo dosazením do známého vzorce:

.

Střední počet zákazníků ve frontě EL získáme z tabulky nebo ze vzorce:

.