Cvičení č. 11: Systémy hromadné obsluhy M/M/n  s nekonečnou frontou

Základní vzorce:

- Rekurentní vzorec pro ,

- Rekurentní vzorec pro ,

- Vyjádření  pomocí  pro ,

- Vyjádření  pomocí  pro ,

- Vzorec	 pro výpočet ,

- Střední počet zákazníků v obsluze,

- Intenzita provozu; aby byl systém stabilní, musí platit, že ,

- Střední počet zákazníků ve frontě,

- Střední počet zákazníků v systému.

Př. 1:	Máme systém hromadné obsluhy s nekonečnou frontou se čtyřmi obslužnými linkami. Střední počet zákazníků vstupujících do systému je  zák. / h. Střední doba obsluhy jednoho zákazníka je  h / zák. (z toho  = 2 zák. / h). Stanovte pravděpodobnosti jednotlivých stavů systému a dále základní charakteristiky provozu ES, EL a EK.

Nejprve je nutno ověřit, zda platí podmínka . Dosadíme do vzorce:

- - podmínka je splněna.

Příklad dále řešíme tabulkovou formou:

| k | qk | Pk | k∙Pk | s | Ps | s∙Ps | l | Pl | l∙Pl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 0 | = = 0,618 | 0 |
| 1 | 3 | 0,113 | 0,113 | 1 | 0,113 | 0,113 |  |  |  |
| 2 | 4,5 | 0,170 | 0,340 | 2 | 0,170 | 0,340 |  |  |  |
| 3 | 4,5 | 0,170 | 0,510 | 3 | 0,170 | 0,510 |  |  |  |
| 4 | 3,375 | 0,127 | 0,508 | 4 | 1 - = = 0,509 | 2,036 |  |  |  |
| 5 | 2,531 | 0,096 | 0,480 |  |  |  | 1 | 0,096 | 0,096 |
| 6 | 1,898 | 0,072 | 0,432 |  |  |  | 2 | 0,072 | 0,144 |
| 7 | 5,696 | 0,214 | 2,143 |  |  |  | 3 | = = 0,214 | 1,284 |
| : |  |  |  |  |  |  | : |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  | : |  |  |
| ∑ | 26,5 | 1 | EK = 4,526 |  | 1 | ES = 3 |  | 1 | EL = 1,524 |

Zavedeme . Potom:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

získáme úvahou:

- - tento výraz tvoří nekonečnou geometrickou řadu s  a . Tuto nekonečnou řadu potom tvoří i  s  a . Součet této řady .

- Potom .

Pravděpodobnost  získáme ze vzorce:

- . Z toho potom .

Další pravděpodobnosti potom získáme vztahem . Součet pravděpodobností  získáme z normativní podmínky pravděpodobnosti . Potom tedy platí:

- .

získáme následujícím postupem:

- =  =  =  +  +   + … =  =  =              =  =  =                      =  =  =                             =  = 2,143.

Střední počet zákazníků ve frontě určíme podle vzorce  nebo ze vzorce . Po dosazení do prvního vzorce dostaneme:

- .

Př. 2:	Máme systém hromadné obsluhy s třemi obslužnými linkami. Střední počet zákazníků vstupujících do systému za jednotku času je λ = 12 zák. / h. Střední doba obsluhy jednoho zákazníka je  = 10 min / zák. (tedy μ = 6 zák. / h). Stanovte:

- pravděpodobnost, že přicházející zákazník nebude muset na obsluhu čekat,

- střední počet zákazníků nacházejících se v systému.

Nejprve testujeme podmínku :

    - - systém je stabilní.

ad 1)	Aby přicházející zákazník nečekal na obsluhu, musí být systém ve stavu 0, 1 nebo 2. Počítáme tedy pravděpodobnost .

    - = == ,

    - ,

    - .

Potom .

ad 2)	Střední počet zákazníků před přepážkami (tedy v systému) určíme podle vzorce :

- ,

- =  ,

- .