## Slide 1: Logistické pracovní prostředky
V. přednáška

## Slide 2: Logistické pracovní prostředky
- aktivní prvky logistického procesu,
- realizovat logistické funkce – provádět netechnologické operace s pasivními prvky.
Notes: balení, tvorbu a rozebírání manipulačních a přepravních jednotek, nakládku, překládku, vykládku, uskladňování, vyskladňování, rozdělování, kompletaci, kontrolu, sledování či identifikaci, ale i sběr, zpracování, přenos a uchování informací.

## Slide 3: Logistické pracovní prostředky
Manipulace
Informace
Lidská složka
Notes: Technické prostředky a zařízení pro manipulaci, přepravu, skladování, balení a fixaci a další pomocné prostředky a zařízení, které fungují ve spojení s potřebnými budovami, manipulačními a skladovými plochami a dopravními komunikacemi.
Technické prostředky a zařízení sloužící činnostem s informacemi (s nosiči informací), jako prostředky pro automatické sledování a identifikaci pasivních prvků, počítače, prostředky a sítě pro dálkový přenos zpráv, údajů a dat a další.
Lidská složka je nedílnou součástí příslušného aktivního prvku, tzn. že aktivními prvky jsou i sami řídící pracovníci, kteří řídí složky logistického procesu.

## Slide 4
Technické prostředky a zařízení pro manipulaci, přepravu, skladování, balení a fixaci a další pomocné prostředky a zařízení, které fungují ve spojení s potřebnými budovami, manipulačními a skladovými plochami a dopravními komunikacemi.
Technické prostředky a zařízení sloužící činnostem s informacemi (s nosiči informací), jako prostředky pro automatické sledování a identifikaci pasivních prvků, počítače, prostředky a sítě pro dálkový přenos zpráv, údajů a dat a další.
Lidská složka je nedílnou součástí příslušného aktivního prvku, tzn. že aktivními prvky jsou i sami řídící pracovníci, kteří řídí složky logistického procesu.

## Slide 5: Mezi aktivní prvky uplatňované v logistických systémech
manipulační prostředky,
dopravní prostředky,
prostředky pro získávání (označování, sledování, automatickou identifikaci) i zpracování informací a
ostatní prostředky.
Notes: je možno zařadit

## Slide 6: Manipulační prostředky
1. Zařízení na přetržitou manipulaci s cyklickým provozem
2. Zařízení na přetržitou manipulaci s periodicky oběžným provozem
3. Zařízení na plynulou nepřetržitou manipulaci s kontinuálním provozem
4. Doplňková manipulační zařízení
Manipulační prostředky jsou zařízení pro přemísťování materiálu ve vertikálním i horizontálním směru na krátkou vzdálenost.
Notes: Manipulační prostředky jsou zařízení pro přemísťování materiálu ve vertikálním i horizontálním směru na krátkou vzdálenost.
Základní členění manipulačních prostředků, které vychází z časové návaznosti jejich činnosti.

## Slide 7: 1. Zařízení na přetržitou manipulaci s cyklickým provozem:
dopravní vozíky,
jeřáby,
lopatové rypadla a buldozery,
výtahy
shrnovací mechanické lopaty a lanové shrnovače.
Notes: 1. Zařízení na přetržitou manipulaci s cyklickým provozem:
dopravní vozíky,
jeřáby,
lopatové rypadla a buldozery,
výtahy a
shrnovací mechanické lopaty a lanové shrnovače.

## Slide 8: 2. Zařízení na přetržitou manipulaci s periodicky oběžným provozem:
podvěsné dopravníky,
visuté lanovky a
podlahové dopravníky.
Notes: podvěsné dopravníky,
visuté lanovky a
podlahové dopravníky.

## Slide 9: 3. Zařízení na plynulou nepřetržitou manipulaci s kontinuálním provozem:
dopravníky s tažným nosným prostředkem
Dopravníky s tažným vlečným prostředkem
dopravníky bez tažného prostředku
pneumatické dopravní soustavy
hydraulické dopravní soustavy.
Notes: dopravníky s tažným nosným prostředkem (pásové a článkové,elevátory),
dopravníky s tažným vlečným prostředkem (hradlové a záchytkové, redlery),
dopravníky bez tažného prostředku (dopravní skluzy,válečkové a kladičkové tratě,závitové,vibrační a vrhací dopravníky),
pneumatické dopravní soustavy a
hydraulické dopravní soustavy.

## Slide 10: 4. Doplňková manipulační zařízení:
zásobníky,
uzávěry zásobníků,
podávače,
nakladače a vykladače,
zakladače a vyskladňovací stroje.
Notes: zásobníky,
uzávěry zásobníků,
podávače,
nakladače a vykladače,
zakladače a vyskladňovací stroje.

## Slide 11: Dopravní prostředky
Silniční vozidla
Železniční vozidla
Plavidla
Notes: Dopravní prostředky zabezpečují v logistických systémech přemístění (přepravu) zboží na větší vzdálenosti
Plavidla
Ve vnitrozemské vodní dopravě se používají pro přepravu tato plavidla:
motorové nákladní lodě(jsou rychlejší a operativnější),
vlečné čluny (spíše v minulosti),
tlačné čluny( spojené na velkých řekách do větších soulodí),
plovoucí kontejnery - bárky
říčně námořní lodě na větších tocích a
různé speciální lodě (cisternové, plovoucí jeřáby, sací bagry apod. )
V námořní dopravě se používají lodě:
konvenční - kabotážní
kontejnerové

## Slide 12
Dopravní prostředky zabezpečují v logistických systémech přemístění (přepravu) zboží na větší vzdálenosti
Plavidla
Ve vnitrozemské vodní dopravě se používají pro přepravu tato plavidla:
motorové nákladní lodě(jsou rychlejší a operativnější),
vlečné čluny (spíše v minulosti),
tlačné čluny( spojené na velkých řekách do větších soulodí),
plovoucí kontejnery - bárky
říčně námořní lodě na větších tocích a
různé speciální lodě (cisternové, plovoucí jeřáby, sací bagry apod. )
V námořní dopravě se používají lodě:
- konvenční - kabotážní
kontejnerové

## Slide 13: Silniční vozidla
dle podvozků :
  klasické nákladní automobily,
  přívěsy, nebo
  návěsy
dle koncepcí nástaveb:
  univerzální (valníky)a
  Speciální
Notes: Ke zvýšení kapacity i jejího využití se v silniční dopravě proto používají automobilové soupravy tvořené:
klasickými automobily a přívěsy (mohou být i dva) a
tahače a návěsy.

## Slide 14
Ke zvýšení kapacity i jejího využití se v silniční dopravě proto používají automobilové soupravy tvořené:
klasickými automobily a přívěsy (mohou být i dva) a
tahače a návěsy.

## Slide 15: Silniční vozidla
Tahače a návěsy mohou být využity těmito způsoby:
přepojováním návěsů u ložných manipulací a zkracováním doby prostojů tahačů,
výměnou návěsů mezi dvěma dopravními prostředky (tahači, nebo i tahači a námořními loděmi, případně vlaky a tahači) a
uplatněním většího množství různých speciálních návěsů

## Slide 16: Železniční vozidla
G - kryté ( T s otevíratelnou střechou),
M - kryté pro přepravu živých zvířat,
E - otevřené vysokostěnné,
K,R - otevřené nízkostěnné,
F,T - výsypné,
K,R - plošinové,
L,S - oplenové,
I - chladící,
U - nádržkové,
Notes: Vozový park nákladních železničních vozů je velmi různorodý
Pro přepravu kontejnerů se používají plošinové vozy, nově pak vozy, které místo plošiny mají pouze ocelový rám ( rámové vozy), nebo páteřové uspořádání.

## Slide 17
Vozový park nákladních železničních vozů je velmi různorodý.
Pro přepravu kontejnerů se používají plošinové vozy, nově pak vozy, které místo plošiny mají pouze ocelový rám ( rámové vozy), nebo páteřové uspořádání.

## Slide 18: Plavidla
Ve vnitrozemské vodní dopravě se používají pro přepravu tato plavidla:
motorové nákladní lodě,
vlečné čluny,
tlačné čluny,
plovoucí kontejnery - bárky
říčně námořní lodě na větších tocích
různé speciální lodě
Notes: motorové nákladní lodě(jsou rychlejší a operativnější),
vlečné čluny (spíše v minulosti),
tlačné čluny( spojené na velkých řekách do větších soulodí),
plovoucí kontejnery - bárky
říčně námořní lodě na větších tocích a
různé speciální lodě (cisternové, plovoucí jeřáby, sací bagry apod. )

## Slide 19: Plavidla
V námořní dopravě se používají lodě:
konvenční
kabotážní
kontejnerové

## Slide 20: Prostředky pro získávání i zpracování informací
Čtecí zařízení(RFID, čárové a maticové kódy)
Senzory
Řídící a ovládací prvky
Notes: prostředky pro získávání (označování, sledování, automatickou identifikaci) i zpracování informací

## Slide 21
Doprava a přeprava zboží
Doprava je souhrnem všech činností, jimiž se uskutečňuje pohyb (jízda, plavba, let, apod.) dopravních prostředků po dopravních cestách a přemisťování materiálu (věcí, zásilek) nebo osob dopravními prostředky či zařízeními. Pohyb zásilek se uskutečňuje mezi uzly v dopravní síti, přičemž v uzlech dochází ke zpracování zásilek.
Mezi nejdůležitější druhy nákladní dopravy patří:
silniční,
železniční,
vodní,
kombinovaná,
potrubní,
letecká,
pásová,
lanovková.

## Slide 22
Dopravu je nutno hodnotit podle více kritérií. Mezi hlavní patří:
přepravní výkon,
náklady,
dopravní čas,
dopravní frekvence,
zesítění,
pružnost,
výchozí a koncové body,
spolehlivost,
ekologická zátěž,
vedlejší výkony.
V úvahu je třeba brát obecný trend, kterým je:
snižování průměrné hmotnosti přepravovaných zásilek,
zvyšování počtu zásilek.
Oba trendy vyplývají z neochoty dodavatelů, výrobců, distributorů a prodejců vytvářet zásoby.

## Slide 23
Silniční doprava
V rychlosti a operativnosti je nenahraditelná, má však negativní vliv na životní prostředí výfukovými plyny, hlukem a vibracemi.
Výhody:
vysoká pružnost, přizpůsobivost k časům přejímky,
menší prostoje a čekací doby,
schopnost přepravy specifických nákladů,
hustá síť silnic (v ČR 55 500km).

## Slide 24
Nevýhody:
nepříznivý vliv na životní prostředí,
omezený objem přepravy jedním dopravním prostředkem,
závislost na počasí a rušení dopravního provozu,
vyloučení určitých nebezpečných nákladů z přepravy,
omezená schopnost nakládky,
kongesce (zácpy, neprůchodnost uzlů),
značný zábor půdy (v ČR silnice zaujímají přibližně 0,5% území státu).
Podíl nákladů přepravených po silnicích je v ČR nejvyšší ze všech druhů dopravy a stále se zvyšuje.

## Slide 25
Železniční doprava
Tento dopravní obor je vhodný pro přepravu většího množství zátěže na delší vzdálenosti.
Výhody:
přeprava velkotonážních nákladních zásilek,
nezávislost na konkrétní intenzitě dopravního provozu na silnicích,
přípustnost přepravy nebezpečných nákladů,
přesné jízdní řády,
při velkých vzdálenostech nižší náklady než u kamionové dopravy.

## Slide 26
Nevýhody:
omezená posunovací, manévrovací schopnost,
vázanost na jízdní řády, které snižují přepravní rychlost,
malá flexibilita,
vysoký podíl fixních nákladů.

## Slide 27
Vodní doprava
Vodní doprava se dělí na vnitrozemskou (říční) a námořní. Její těžiště je v přepravě hromadných substrátů (volně ložených hmot), dále těžkých a rozměrných zásilek na větší a velké vzdálenosti.
Výhody:
vysoká kapacita a výkonnost speciálních lodí,
příznivé přepravní náklady (při velkých vzdálenostech a určitých komoditách)
ekologičnost

## Slide 28
Nevýhody:
omezená síť dopravních cest,
závislost na počasí,
vysoké investice,
nízká rychlost přepravy,
zvýšené náklady na manipulaci a překládku.

## Slide 29
Kombinovaná doprava
Kombinovaná doprava představuje kombinované nasazení dvou nebo více dopravních způsobů (nejčastěji silniční, železniční, vodní, letecká doprava) v rámci jediného dopravního řetězce. Jde o přepravu materiálu (věcí, zásilek), loženého v jedné a téže nákladové jednotce:
nákladní automobil,
přívěs,
návěs,
výměnná nástavba,
velký kontejner,
při použití několika druhů dopravy tak, že z jednoho druhu dopravy na jiný druh přechází nákladová jednotka jako celek.

## Slide 30
Kombinovaná doprava využívá těchto prostředků:
kontejnery,
výměnné nástavby,
podvojný návěs.
Z kombinované dopravy je v ČR nejrozšířenější kontejnerizace systémem silnice – železnice, železnice – silnice.
Kontejner je přepravně manipulační jednotka, která je svými technickými parametry a konstrukcí uzpůsobena pro přemisťování mezi prostředky různých dopravních obrů (kombinovaná doprava).

## Slide 31
Kontejnery mají celou řadu předností a výhod:
šetří pracovní síly, snižují namáhavou práci a náklady,
zjednodušují přepravní řetězce,
šetří skladovací prostor (umožňují stohování, případně skladování bez skladů),
racionalizují balení,
snižují nebezpečí poškození či zcizení zásilky.

## Slide 32
Výměnná nástavba je využívána v kombinované dopravě pro vytváření logistických řetězců.
Výměnná nástavba je přepravní skříň vybavená čtyřmi sklopnými nohami, je oddělitelná od dopravního prostředku. Nevýhoda oproti kontejneru je, že se zásadně nedá stohovat.

## Slide 33
Podvojný návěs je konstrukčně upravený silniční návěs, který umožňuje podsunout železniční podvozky, pomocí nichž se podvojné návěsy dopravují po železnici.

## Slide 34
Systém Ro-La (pojízdná silnice) spočívá v tom, že 17 – 26 silničních nákladních souprav (kamiónů) zajede přímo na nízkopodlažní železniční vozy a vytvoří jeden vlak. Pro řidiče kamiónů je zařazen osobní vagón. V ČR jsou 2 pravidelné Ro-La linky Lovosice-Drážďany a České Budějovice-Villach.

## Slide 35
Kombinovaná doprava je efektivní při přepravě na vzdálenost 700 – 800 km nebo v případě kyvadlové dopravy mezi dvěma místy. Určitou nevýhodou je potřeba času na nakládku, vazba na jízdní řády a čekání na překladištích.

## Slide 36
Potrubní doprava se uplatňuje při přepravě kapalin (ropa a produkty z ní) a plynů (např. zemní plyn), dále různých chemikálií a často na velké vzdálenosti.
Potrubní doprava ropných produktů je levnější než železniční, avšak dražší než lodní (v případě mezikontinentální dopravy pomocí velkokapacitních tankerů).

## Slide 37
Výhody:
vysoká spolehlivost a bezpečnost,
podzemní uložení (minimální zábor půdy),
minimální nebezpečí znečištění,
nízká hlučnost, ochrana životního prostředí,
kontinuálnost provozu umožňující vysoký výkon.
Nevýhody:
vysoké investice,
jen pro přepravu kapalin a plynů a v omezené míře hromadných substrátů v proudu vody.

## Slide 38
Letecká nákladní doprava
Letadla jako dopravní prostředky se uplatňují tam, kde rozhoduje rychlost nebo se přepravuje na velkou vzdálenost, případně se oba požadavky uplatňují současně. Přepravované zboží jsou většinou předměty rychle podléhající zkáze (ryby, květiny, ovoce), zboží s vysokou hodnotou a malým objemem (přístroje, klenoty), objekty s časově kritickými lhůtami (transplantáty, živá zvířata, náhradní díly, časopisy, módní zboží).

## Slide 39
Výhody:
rychlost, spolehlivost, četnost spojů,
přesné doby příletu a odletu,
méně skladů, zásob,
výrazně nižší náklady na balení u mezikontinetálních přeprav v porovnání s námořní dopravou,
relativně vysoká nezávislost na intenzitě letecké dopravy a vlivech počasí.

## Slide 40
Nevýhody:
vysoké náklady přepravy (vyšší než u pozemní dopravy),
při přepravě na kratší vzdálenosti výhoda rychlosti ztrácí na významu (silniční doprava je schopna na kratší vzdálenosti dosáhnout kratších přepravních časů),
časté znehodnocení krátkých letových časů pomalými navazujícími operacemi (překládka, celní odbavení, apod.),
relativně malé zásilky.

## Slide 41
Pásová doprava
Předností tohoto kontinuálního dopravního systému je vysoký výkon (až 5000 t/h). Vzhledem ke značným pořizovacím nákladům, rychle stoupajícím se vzrůstající kapacitou, je pásová doprava vhodná především na menší vzdálenosti.

## Slide 42
Válečková doprava
Slouží k dopravě a k pohyblivému skladování kusových břemen, nejčastěji do hmotnosti 1500 kg. Obvyklé provedení jsou válečkové tratě poháněné, nepoháněné se používají pro méně náročné případy jako válečkové tratě gravitační nebo tratě na ruční posun.

## Slide 43
Hmotnost | nejčastěji do 1500 kg
Šířka | běžné šířky válečkových tratí se nacházejí v rozmezí 300 - 1400 mm
Rychlost | v rozmezí 0,1 - 1 m/s
Hlavní předností válečkových tratí je jejich spolehlivost, možnost větvení různých tras a možnost aplikace i náročných forem automatického provozu. Válečkové tratě se často uplatňují jako příjmové a expediční linky a v návaznosti na různé skladovací systémy.

## Slide 44
Lanovková doprava
Nezajišťuje plynulý tok materiálu, a proto nemá tak vysoký přepravní výkon jako pásová doprava.
Je vhodná pro přepravu menších množství zátěže na malé vzdálenosti. Je nepostradatelná pro přepravu po členitém nebo nepřístupném terénu.

## Slide 45: Skladové hospodářství

## Slide 46: Pojem skladování
zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejich spotřeby
poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů.
Notes: Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejich spotřeby a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů.

## Slide 47
Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejich spotřeby a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů.

## Slide 48: Motivy skladování
Vyrovnávací funkce
Zabezpečovací funkce
Kompletační
Spekulační
Zušlechťovací
Racionalizační
Informační
Ekologická
Notes: Potřeba skladování vzniká rozdílným rytmem výroby a spotřeby. Často je skladování součástí technologie výroby. Problematiku skladu lze posuzovat z různých hledisek:
stavební řešení,
organizace,
technické vybavení aj.
Mezi hlavní motivy skladování patří zejména:
Vyrovnávací funkce při vzájemně odchylném materiálovém toku a materiálové
potřebě z hlediska množství, kvality nebo z hlediska časových termínů.
Zabezpečovací funkce vyplývá z nepředvídatelných rizik během výrobního
procesu a z kolísání potřeb na odbytových trzích a z časových posunů dodávek
na zásobovacích trzích.
Kompletační funkce spočívá v tvorbě sortimentu pro obchod nebo pro výrobu dle
požadavků jednotlivých prodejen nebo dílen.
Spekulační funkce vyplývá z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích
a odbytových trzích.
Zušlechťovací funkce spočívá v jakostní změně uskladněných druhů sortimentu
(např. stárnutí, kvašení, zrání, sušení).
Racionalizační funkce - sklad umožňuje dosáhnout za určitých podmínek úspor ve
výrobě, v přepravě, například při větším nákupu se získají množstevní slevy.
Informační funkce. Sklad umožňuje nejen uskladnit zboží, ale skladové informace
slouží dále k doplňování zboží a k vyřízení došlých objednávek.
Ekologická funkce. Dočasné uskladnění materiálů, které mají být zlikvidovány
nebo recyklovány (tzv. zpětná logistika u obalů).

## Slide 49
Potřeba skladování vzniká rozdílným rytmem výroby a spotřeby. Často je skladování součástí technologie výroby. Problematiku skladu lze posuzovat z různých hledisek:
stavební řešení,
organizace,
technické vybavení aj.

## Slide 50: Funkce skladu
Příjem zboží,
Transfer nebo ukládání zboží
Překládka zboží (cross-docking)
Odesílání –expedice zboží.
Notes: Příjem zboží. Zahrnuje fyzické vyložení či vybalení zboží z dopravního
prostředku, aktualizaci skladových záznamů, kontrolu stavu zboží (poškození),
a překontrolování fyzického počtu položek s údaji na původní dokumentaci.
Transfer nebo ukládání zboží zahrnuje fyzický přesun produktů do skladu a
jejich uskladnění, dále přesuny produktů do oblasti specielních služeb - např.
Konsolidace a přesuny produktů do místa výstupní expedice.
Překládka zboží typu cross - docking Obchází funkci uskladnění produktů,
neboť zboží se překládá z místa příjmu přímo do místa expedice. Nesmírně se zde
zvyšuje význam transferu informací, neboť dodávky vyžadují přesnou koordinaci
činností.
Odesílání - expedice zboží. Skládá se ze zabalení zásilek a jejich naložení
do dopravního prostředku a z úpravy skladových záznamů. Zboží se obyčejně
umisťuje na palety a balí se do smrštitelné fólie.

## Slide 51
Příjem zboží. Zahrnuje fyzické vyložení či vybalení zboží z dopravního
prostředku, aktualizaci skladových záznamů, kontrolu stavu zboží (poškození),
a překontrolování fyzického počtu položek s údaji na původní dokumentaci.
Transfer nebo ukládání zboží zahrnuje fyzický přesun produktů do skladu a
jejich uskladnění, dále přesuny produktů do oblasti specielních služeb - např.
Konsolidace a přesuny produktů do místa výstupní expedice.
Překládka zboží typu cross - docking Obchází funkci uskladnění produktů,
neboť zboží se překládá z místa příjmu přímo do místa expedice. Nesmírně se zde zvyšuje význam transferu informací, neboť dodávky vyžadují přesnou koordinaci činností.
Odesílání - expedice zboží. Skládá se ze zabalení zásilek a jejich naložení
do dopravního prostředku a z úpravy skladových záznamů. Zboží se obyčejně
umisťuje na palety a balí se do smrštitelné fólie.

## Slide 52: Součásti skladu
- stavební část (pozemky, komunikace, budovy, …)
- zařízení (regály, vozíky, …).

## Slide 53: Kritéria pro srovnávání technické části skladování:
rozměry,
kapacita,
výšky,
výkon,
počet pracovníků,
komunikační spojení (vlečka, …)

## Slide 54: Technické faktory
druhy a množství skladovaných materiálů,
manipulační jednotky,
kapacita skladu,
průtok, obrat, skladovací doby.
Srovnávací ukazatele:
  využití ploch,
  využití objemu,
  stupeň mechanizace,
  stupeň automatizace.
Notes: Srovnávací ukazatele
využití ploch,
využití objemu,
stupeň mechanizace,
stupeň automatizace.

## Slide 55: Ekonomické faktory
investiční náklady,
provozní náklady.
Srovnávací ukazatele:
investiční náklady vztažené na skladovou plochu a na jednotku skladovaného materiálu,
náklady na skladování jednotky materiálu za jednotku času.

## Slide 56: Rozhodování v oblasti skladování
Strategická rozhodnutí :
- využít vlastní kapacity, pronajmout kapacity, využít kapacity veřejných skladů nebo kombinaci,
- uzavřít smlouvu s nezávislým poskytovatelem logistických služeb,
- investovat do zařízení, přijmout pracovníky.

## Slide 57: Rozhodování v oblasti skladování
Operativní rozhodnutí jsou na krátké časové úseky a týkají se koordinace a výkonu logistického systému.

## Slide 58: Oblasti použití skladů:
podpora výroby – příjem zboží od všech dodavatelů do skladu, odkud se podle potřeby přesune do výroby,
kombinace, směšování výrobků – jednotlivé výrobní závody dodávají do centrálního skladu, kde se pak výrobky kombinují podle zákaznických objednávek a expedují,
rozdělování do menších zásilek – z výrobního závodu jsou přijímány velké zásilky, které se rozdělují a kombinuje se několik zákaznických objednávek.

## Slide 59: Výhody a nevýhody pronajatých a soukromých skladů
Smluvní sklad (outsourcing)
Výhody:
Uchování kapitálu.
Přizpůsobení sezónnosti.
Snížení rizika.
Efekty založené na rozsahu.
Větší pružnost.
Přesná znalost skladovacích nákladů.
Minimalizace sporů s odbory.
Nevýhody:
Skladový prostor skladu nemusí být vždy k dispozici tam, kde ho potřebujeme.
Nedostatečný rozsah služeb, které nabízí vlastník skladu.
Komunikační problémy.
Soukromé sklady
Výhody:
Podnik má větší míru kontroly nad uskladněným zbožím.
Vlastní sklad může snižovat skladovací náklady v dlouhodobém časovém horizontu, pokud se sklad dostatečně využívá.
Nevýhody:
Nedostatek pružnosti.
Soukromé skladové zařízení se nemůže zvětšovat nebo zmenšovat tak, aby bylo v souladu s měnící se poptávkou
Finanční omezení.
Notes: Veřejné sklady – výhody:
1. Uchování kapitálu. Ze strany uživatele se nevyžaduje žádná investice do nákupu
pozemků, budování skladů a jejich zařízení nebo do získávání a zaškolování
personálu.
2. Přizpůsobení sezónnosti. Pokud provoz podniku podléhá sezónním výkyvům, potom
veřejné skladování umožňuje uživateli, aby si v dobách zvýšených požadavků na
skladování najal dodatečnou skladovou kapacitu. Soukromé sklady mají nevýhodu, že
jejich kapacitu nelze v krátkém čase rozšířit. Také je dost pravděpodobné, že v jiné
roční době budou nevytížené.
3. Snížení rizika. Při plánování výstavby skladů se obyčejně vychází z předpokladu, že
zařízení bude mít životnost 20 - 40 let. Během této doby se ale obchodní činnost
podniku může přesunout na jiná místa a sklad nebude využit. U nájemných skladů se
pouze zruší smlouva.
4. Efekty založené na rozsahu. Veřejné sklady jsou schopné dosahovat určitých úspor,
vyplývajících z velkovýrobních technologií. Bývají to velké sklady, kde se skladuje
zboží mnoha podniků, zaměstnanci zde pracují na plný úvazek.
5. Větší pružnost. Veřejné sklady vyžadují pouze krátkodobé smlouvy a představují tedy
krátkodobý závazek, který lze rychle upravovat podle měnících se tržních podmínek.
6. Přesná znalost skladovacích nákladů. Při použití veřejného skladu je podniku účtována
přesná částka za skladování a manipulaci. Pokud podnik provozuje vlastní sklad, mívá
s vyjádřením některých skladovacích položek potíže, protože se samostatně neevidují.
7. Minimalizace sporů s odbory.
Veřejné sklady – nevýhody:
1. Skladový prostor veřejného skladu nemusí být vždy k dispozici tam, kdo ho
potřebujeme.
2. Nedostatečný rozsah služeb, které nabízí vlastník skladu.
3. Komunikační problémy. Provozovatel skladu nemusí být schopen se svojí technikou
poskytovat všechny potřebné informace a měnit svůj systém jen kvůli jednomu
klientovi.
Soukromé sklady – výhody:
1. Podnik má větší míru kontroly nad uskladněným zbožím.
2. Vlastní sklad může snižovat skladovací náklady v dlouhodobém časovém horizontu,
pokud se sklad dostatečně využívá. Uvádí se možnost snížit náklady o 15- 20% oproti
cenám veřejných skladů. Podnik však musí využívat skladovou kapacitu alespoň na
75 - 80 %.
Soukromé sklady – nevýhody:
1. Nedostatek pružnosti.
2. Soukromé skladové zařízení se nemůže zvětšovat nebo zmenšovat tak, aby bylo
v souladu s měnící se poptávkou. I v době, kdy je poptávka malá, musí podnik hradit
fixní náklady a vyrovnávat se s nízkou produktivitou, která je důsledkem nevyužitého
skladového prostoru.
3. Finanční omezení. Mnoho podniků si budování nového skladu nemůže dovolit,
protože nemají dostatek kapitálu. Volí proto jako optimální strategii kompromis.
Budují si menší vlastní sklad pro trhy s dostatečným prodejem a najímají si veřejné
sklady tam, kde je objem jejich prodeje menší.

## Slide 60: Typy skladování: Cross -Docking
Systém Cross-Docking je systém okamžitého překládání. Produkty se přivážejí ve velkém, ihned se rozdělí, v potřebném množství se spojí s jinými výrobky do zásilky určené pro jednoho zákazníka. Produkty se v zásadě nikdy neskladují. Způsob využívají především maloobchodní firmy.

## Slide 61: Typy skladování: Smluvní skladování
Smluvní skladování je dohoda mezi uživatelem a poskytovatelem skladovacích služeb.
Výhody: žádné počáteční investice, specializovaná zařízení, kvalifikovaný personál.
Nevýhody: vyšší provozní náklady, nižší úroveň zákaznického servisu.

## Slide 62: Typy skladování: Veřejné sklady
všeobecné obchodní sklady pro průmyslové a spotřební zboží,
mrazírenské a chladírenské sklady,
celní sklady,
specializované komoditní sklady (zemědělské produkty – jeden produkt, např. obilí, vlna, …)

## Slide 63: Typy skladování: Konsignační sklad
sklad u nevlastníka zboží (odběratele, obchodního zástupce nebo komisionáře) za účelem přiblížení zboží k zákazníkům.
Do okamžiku odběru/zaplacení je zboží majetkem zřizovatele skladu, který nese riziko neprodejnosti zboží, pohybu cen, inflace atp.
Notes: sklad u nevlastníka zboží (odběratele, obchodního zástupce nebo komisionáře) za účelem přiblížení zboží k zákazníkům Do okamžiku odběru/zaplacení je zboží majetkem zřizovatele skladu, který nese riziko neprodejnosti zboží, pohybu cen, inflace atp. Zřizovatel konsignačního skladu jej obvykle automaticky doplňuje a osoba, u níž je sklad umístěn z něj zboží odebírá v okamžiku potřeby. Po odběru zboží je zřizovateli konsignačního skladu zasílána konsignace (seznam odebraného zboží). Zřizovatel na základě konsignací odebrané zboží vyúčtovává a doplňuje.
Konsignační sklad je obvykle zřizován vývozcem u obchodního zástupce v zahraničí. Často se jedná též o sklad určitého materiálu u zákazníka, který si z tohoto skladu v okamžiku své potřeby zboží odebírá a zřizovatel skladu toto zboží automaticky doplňuje. Viz také
Tyto sklady si zřizuje zákazník u dodavatele. Zboží je skladováno na účet a riziko
dodavatele, odběratel má právo si zboží odebírat podle potřeby a v určitém časovém odstupu
zboží platí, případně upozorňuje na nutnost sklad doplnit.
Tento systém je obvyklý zejména při zásobování náhradními díly. V ČR jej udržují například
výrobci výpočetní techniky, rozmnožovací techniky, výrobci některých značek zahraničních
automobilů aj.

## Slide 64: Funkce skladování
Přesun produktu
Uskladnění produktu
Přenos informací
Notes: Přesun produktu:
- příjem zboží,
- transfer (ukládání),
- kompletace zboží podle objednávek,
- překládka (cross-docking),
- odeslání, expedice zboží.
Roste význam transferu informací, protože dodávky vyžadují přesnou koordinaci činností.
Uskladnění produktu:
přechodné uskladnění – nezbytné pro doplňování základních zásob (cross-docking),
časově omezené uskladnění – důvodem je sezónní poptávka, kolísavá poptávka, úprava výrobků, spekulativní nákupy, zvláštní podmínky (např. množstevní slevy).
Přenos informací:
- informace o stavu zásob,
- stavu zboží v pohybu,
- umístění zásob,
- vstupních a výstupních dodávkách,
- údaje o zákaznících,
o využití skladového prostoru a personálu.
Pro přenos informací se využívají počítačové systémy a technologie čárových kódů, umožňuje to snižovat objem administrativních prací.

## Slide 65
Přesun produktu:
- příjem zboží,
- transfer (ukládání),
- kompletace zboží podle objednávek,
- překládka (cross-docking),
- odeslání, expedice zboží.
Roste význam transferu informací, protože dodávky vyžadují přesnou koordinaci činností.

## Slide 66
Uskladnění produktu:
přechodné uskladnění – nezbytné pro doplňování základních zásob (cross-docking),
časově omezené uskladnění – důvodem je sezónní poptávka, kolísavá poptávka, úprava výrobků, spekulativní nákupy, zvláštní podmínky (např. množstevní slevy).

## Slide 67
Přenos informací:
- informace o stavu zásob,
- stavu zboží v pohybu,
- umístění zásob,
- vstupních a výstupních dodávkách,
- údaje o zákaznících,
o využití skladového prostoru a personálu.
Pro přenos informací se využívají počítačové systémy a technologie čárových kódů, umožňuje to snižovat objem administrativních prací.

## Slide 68: Velikost skladu bude ovlivněna:
druhem a rozměry produktů,
způsobem manipulace,
kolísavostí poptávky,
rychlostí obratu zásob.

## Slide 69: Počet skladů budou ovlivňovat:
náklady spojené se ztrátou prodejní příležitosti,
náklady na zásoby,
náklady na skladování,
náklady přepravní.

## Slide 70: Hlavní směry ve skladování
využívání matematických metod
využívání prostředků výpočetní techniky
využívání prostředků progresivního stavebně-technického řešení,
pro vnitřní vybavení skladů.
Notes: využívání matematických metod pro optimalizaci stavu zásob, sortimentu skladby zásob, rozmístění skladové sítě, rozvozu zboží atd.,
využívání prostředků výpočetní techniky pro operativní řízení stavu zásob a pohybu zásob,
využívání prostředků progresivního stavebně-technického řešení při budování nových skladů,
pro vnitřní vybavení skladů používat stavebnicové regály, výškové regály, vysokozdvižné akumulátorové vozíky, stohovací jeřáby, zakladače, maximálně uplatňovat paletizaci.

## Slide 71
využívání matematických metod pro optimalizaci stavu zásob, sortimentu skladby zásob, rozmístění skladové sítě, rozvozu zboží atd.,
využívání prostředků výpočetní techniky pro operativní řízení stavu zásob a pohybu zásob,
využívání prostředků progresivního stavebně-technického řešení při budování nových skladů,
pro vnitřní vybavení skladů používat stavebnicové regály, výškové regály, vysokozdvižné akumulátorové vozíky, stohovací jeřáby, zakladače, maximálně uplatňovat paletizaci.

## Slide 72: Zařazení skladu do materiálového toku
- sklad musí být v centru spotřeby,
- zajišťovat co nejkratší cesty,
- nesmí rušit plynulost materiálového toku.

## Slide 73: Centralizované sklady
Výhody centralizovaných skladů:
- menší počet pracovních sil i administrativních,
- zavádění mechanizace a automatizace,
- stavební pořizovací náklady na 1 m³ nižší hlavně u výškových skladů.
Nevýhodou jsou vyšší nároky na organizaci a kvalifikaci pracovníků.

## Slide 74: Řízení skladového hospodářství podniku
Skladové hospodářství souvisí s výrobou, a proto jsou všechny úkoly stanoveny operativním plánováním, které se skládá:
ze lhůtového plánování, tj. podrobný rozpis na dny, směny,
z dispečerského řízení, tj. při nenadálých poruchách zajišťuje potřebná organizační opatření.

## Slide 75
Úkolem prostorového plánování je vytvářet přehled o rozmístění jednotlivých materiálových položek.
Veškeré pracovní procesy je nutno provádět podle ověřených postupů (ISO).

## Slide 76: Celkové řešení provozu skladu je ovlivněno:
velikostí zásob,
četností odběrů,
rozmístění skladů,
druhem a velikostí skladových objektů,
technologií skladování,
organizací a řízením.

## Slide 77: Důležité v řízení zásob jsou ekonomicko-matematické metody řešení úloh:
- kapacitních,
- sortimentních,
- přepravních,
- rozmisťovacích,
- minimalizujících odpad.

## Slide 78: Statistické metody umožňují řešit:
obsazování skladových prostor podle četnosti odběrů,
průběžné kontrolní inventury,
použití metody ABC,
statistická přejímka ve vstupní a výstupní kontrole.

## Slide 79: Metoda ABC
rozdělení skladovaných materiálů podle spotřeby nebo obratu do tří skupin:
A – relativně velký obrat, materiály musí být nejsnáze přístupné, dopravní cesta musí být co nejkratší,
B – střední,
C – malý obrat, materiál může být na vzdáleném místě, na horních podlažích regálů.

## Slide 80
Paletizace ve skladech směřuje k co nejlepšímu využití prostoru nejen vodorovně, ale i vzhůru, proto se palety stohují a ukládají do regálů.

## Slide 81: Paletizace
Paletizace ve skladech směřuje k co nejlepšímu využití prostoru nejen vodorovně, ale i vzhůru, proto se palety stohují a ukládají do regálů.
Notes: Paletizace ve skladech směřuje k co nejlepšímu využití prostoru nejen vodorovně, ale i vzhůru, proto se palety stohují a ukládají do regálů. Bez regálu lze stohovat palety do 6000 mm. Nad stohem má být světlý prostor 200 – 400 mm, z toho plyne, že nejvhodnější výška skladu je 6500 mm. Optimální využití skladu ovlivňuje volba způsobu skladování paletovaných jednotek (obr. 16), která závisí na:
vlastní paletě, je-li stohovatelná či ne,
množství v sortimentní položce, tj. malé nebo velké množství,
velikosti jednoho odběru, tj. dílčího odběru z jedné palety,
odběru celých palet najednou.
Mezi paletami je nutno ponechat při stohování manipulační vůli 100 mm ve směru uličky a 500 mm do hloubky.
Adresní ukládání např. E/03/02 znamená v řadě E (v páté řadě odleva), ve třetím pořadí sloupků od čela regálu, ve druhé vrstvě od podlahy.

## Slide 82: Způsoby uspořádání palet
blokové přímé uspořádání | blokové šikmé uspořádání | řadové přímé uspořádání

## Slide 84: Detail lokace

## Slide 85: Přehled skladu

## Slide 86: Měření produktivity skladových operací
Produktivita
Kapacita skladu
Využití kapacity skladu
Výkon skladu
Notes: Zvyšování produktivity ve skladech jednak snižuje náklady, jednak zvyšuje úroveň
zákaznického servisu.
Produktivita: je poměr reálného výstupu a reálného vstupu. Lze ji měřit například hodnotou
vyskladněného zboží (výstup) a počtu všech pracovníků (vstupy).
Kapacita skladu: je to statický ukazatel, vyjadřující schopnost pojmout určité množství
zboží jednorázově. Vyjadřuje se buď v m2, m3, počtu paletových míst aj.
Využití kapacity skladu: je to poměr využité a dostupné kapacity. Příkladem využití je třeba
procento obsazených paletových míst.
Výkon skladu: je to průtok zboží, měřený v úrovni expedice. Vyjadřuje se buď v jednotkách
množství, hmotnostních jednotkách nebo ve finančním vyjádření. Běžně se uvádí výkon
skladu za rok, může to však být i za měsíc, den, hodinu.
12.4.

## Slide 87
Zvyšování produktivity ve skladech jednak snižuje náklady, jednak zvyšuje úroveň
zákaznického servisu.
Produktivita: je poměr reálného výstupu a reálného vstupu. Lze ji měřit například hodnotou vyskladněného zboží (výstup) a počtu všech pracovníků (vstupy).
Kapacita skladu: je to statický ukazatel, vyjadřující schopnost pojmout určité množství zboží jednorázově. Vyjadřuje se buď v m2, m3, počtu paletových míst aj.
Využití kapacity skladu: je to poměr využité a dostupné kapacity. Příkladem využití je třeba procento obsazených paletových míst.
Výkon skladu: je to průtok zboží, měřený v úrovni expedice. Vyjadřuje se buď v jednotkách množství, hmotnostních jednotkách nebo ve finančním vyjádření. Běžně se uvádí výkon skladu za rok, může to však být i za měsíc, den, hodinu.

## Slide 88: Odpadové hospodářství

## Slide 89: Odpadové hospodářství. Definice
Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje a patří do některé ze skupin uvedených v zákoně (zákon č. 185/01 Sb. o odpadech, vyhláška č. 381/01Sb. katalog odpadů, vyhláška 383/81 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady).
Odpadové hospodářství- činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

## Slide 90: Rozdělení odpadu
  organické:
ze zemědělské výroby,
z výroby potravin,
zpracování dřeva,
komunální odpady,
chemická výroba,
textilní a kožedělná výroba,
  anorganické:
těžba surovin,
zpracování kovů,
stavební výroba,
elektroodpady aj.

## Slide 91: Zpětná logistika (Reverse Logistics)
Hlavní náplní reverzní logistiky (neboli zpětné logistiky) je sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých výrobků, součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob obalového materiálu, kde hlavním cílem je zajistit jejich nové využití
Notes: Tímto pojmem se označuje odstranění a případně i likvidace odpadového materiálu, který vzniká v procesu výroby, distribuce a balení zboží, patří sem i zpětný odběr použitých a zastaralých výrobků od zákazníků, jakož i nevyžádané, poškozené nebo vadné zboží, které bylo vráceno na dobropis, výměnu nebo opravu.

## Slide 92
Tímto pojmem (Reverse Logistics) se označuje odstranění a případně i likvidace odpadového materiálu, který vzniká v procesu výroby, distribuce a balení zboží, patří sem i zpětný odběr použitých a zastaralých výrobků od zákazníků, jakož i nevyžádané, poškozené nebo vadné zboží, které bylo vráceno na dobropis, výměnu nebo opravu.

## Slide 93: Bariéry zpětné logistiky
Zdroj: Škapa R. 2005. Reverzní logistika. Masaryková univerzita v Brně. http://is.muni.cz/do/1456/soubory/oddeleni/svi/skripta/es2005-01.pdf

## Slide 94: Příčiny rozmachu reverzní logistiky
E-business
Ekologie

## Slide 95
V průběhu výroby, distribuce a balení zboží vzniká odpad, který je nutno odstranit a popřípadě zlikvidovat, rovněž tak výrobky na konci svého životního cyklu.
Všechny činnosti je nutno provádět v souladu se zákony a vyhláškami na ochranu životního prostředí.